## Slide 1: Zaštita pri radu s električnom strujom

## Slide 2: Opasnosti od električne struje
Oštećeni kabel
Dotrajali prekidač i utičnica
Pri radu s električnim uređajima, strojevima, postrojenjima, instalacijama i sl. uvijek postoji opasnost od strujnog udara.

## Slide 3: Učinci električne struje
Strujni udar nastaje prolaskom električne struje iz nekog izvora kroz čovjeka ili životinju.
Prolaskom električne struje kroz ljudski organizam mogu se opaziti sljedeći učinci električne struje:
  fiziološki učinak
  kemijski učinak
  toplinski učinak

## Slide 4: Dodirni napon
Osim što ovise o jakosti i vrsti struje učinci struje, ovise i o naponu struje.
Najviša vrijednost dodirnog napona za izmjeničnu struju iznosi 50 V, a za istosmjernu struju 120 V. Do tih se podataka došlo na temelju mjerenja otpora dijelova čovjekova tijela.
Jakost struje I računa se prema Ohmovu zakonu I = U / r. Ako je dopuštena dodirna vrijednost izmjeničnog napona U = 50 V i ako je otpor tijela r = 5000 Ω, možemo izračunati da će kroz tijelo proći izmjenična struja od I = 50/5000 = 0,01 A = 10 mA.

## Slide 5: Jakost struje i posljedice

## Slide 6: Dodirni napon
Otpor ljudskog tijela nije stalan, nego ovisi o nizu čimbenika:
  čistoći kože
  debljini kože
  vlažnosti kože
  općem zdravstvenom stanju
  temperaturi čovjeka

## Slide 7
Uvijek moramo biti uvjereni da smo sigurni i izvan svake opasnosti!
Osobu uključenu u strujni krug nikada ne smijemo hvatati golim rukama!
Pozvati pomoć na broj telefona 112 ili 194.

## Slide 8: Postupak pružanja pomoći unesrećenom pri strujnom udaru
Prekinuti dovod električne struje
Potrebno je provjeriti stanje svijesti i disanje unesrećene osobe
  Ako je unesrećeni bez svijesti, treba ga postaviti u bočni položaj. Ako ne diše, treba započeti oživljavanje
  Ako je unesrećeni pri svijesti ili kada se osvijesti, treba ga utopliti i dati mu topli napitak.
Potrebno je pozvati stručnjake da poprave kvar i otklone opasnost.

## Slide 9: Zaštita od strujnog udara
Zakon propisuje da svi električni uređaji s metalnim dijelovima moraju biti uzemljeni, a sva kućanstva moraju imati u razvodnom ormariću FID sklopku
FID sklopka znatno brže reagira od osigurača i njezina je glavna zadaća zaštititi ljudske živote od strujnog udara.
FID sklopke mjere struju na svojem ulazu i izlazu.

## Slide 10: Savjeti
Ne vršite ni najjednostavnije električarske popravke ako nemate znanja o opasnostima i radu na siguran način.
Pozovite električara!
Nikada ne koristite oštećene električne uređaje niti električni pribor.
Ako primjetite oštećenja na uređajima i prekidačima pozovite električara.
Prije korištenja električnih uređaja upoznajte se s njihovom primjenom na siguran način.

## Slide 11
Spojevi vodiča izvode se:
Spoj upletanjem
Spoj spojnicom
Spoj lemljenjem
Električni vodiči se spajaju radi grananja strujnih krugova ili spajanja s nekim trošilom.
Spajanje električnih vodiča

## Slide 12
skidanje izolacije nožićem
skidanje izolacije kliještima za skidanje izolacije
Skidanje izolacije

## Slide 13
Spoj upletanjem je najjednostavniji spoj i potrebno ga je izolirati.
ravni spoj vodiča
spajanje vodiča savijanjem jednog vodiča oko drugog
Spoj uplitanjem

## Slide 14
Spoj spojnicom je jednostavan i rastavljiv spoj.
Spoj spojnicom

## Slide 15
Spoj lemljenjem je trajan spoj i potrebno ga je izolirati.
čišćenje
zagrijavanje
taljenje
hlađenje
Spoj lemljenjem

## Slide 16
Fazni ispitivač – ispitivač polova služi za provjeru je li vodič pod električnim naponom.
Fazni ispitivač

## Slide 17
ZAŠTITA PRI RADU S ELEKTRIČNOM STRUJOM
Strujni udar nastaje prolaskom električne struje iz nekog izvora kroz čovjeka ili životinju.
Prolaskom električne struje kroz ljudski organizam mogu se opaziti sljedeći učinci električne struje:
  fiziološki učinak
  kemijski učinak
  toplinski učinak
  Postupak pružanja pomoći unesrećenom pri strujnom udaru
      Prekinuti dovod električne struje
      Potrebno je provjeriti stanje svijesti i disanje unesrećene osobe
        Ako je unesrećeni bez svijesti, treba ga postaviti u bočni položaj.
        Ako je unesrećeni pri svijesti ili kada se osvijesti, treba ga utopliti i dati mu topli napitak.
      Potrebno je pozvati stručnjake da poprave kvar i otklone opasnost.

## Slide 18
Spojit vodiče uplitanjem i spojnicom s vijkom!