## Slide 1: Elektronički elementi

## Slide 2: Elektronika
Elektronika je znanost koja proučava gibanja nabijenih čestica kroz vakuum, plinove i poluvodiče.
Otkrićem elektrona u XX. stoljeću započinje razvoj elektronike.
Puno se razvilo u elektronici od prvih elektronskih cijevi koji su imali glavnu primjenu u radiju i televiziji.
1947. godine William Shockley, John Barden i Walter Brattain su otkrili tranzistor koji je zamijenio elektronsku cijev i tako omogućio brzi razvoj digitalne tehnike te njenu minijaturizaciju.

## Slide 3: Podjela elektroničkih elemenata
Elektronički uređaji sastoje se od elektroničkih sklopova, a elektronički sklopovi od elektroničkih elemenata.

## Slide 4: Podjela elektroničkih elemenata

## Slide 5: Pasivni elektronički elementi
u strujnom krugu ponašaju se prema Ohmovu zakonu; Ohmov zakon povezuje tri osnovne električne veličine: struju I / A, napon U / V i otpor R / Ω; struja I razmjerna je naponu U, a obrnuto razmjerna otporu R, I = U / Ω

## Slide 6: Otpornik
je pasivni elektronički elementi koji prolasku električne struje pruža električni otpor R
Mjerna je jedinica za otpor Ω (om).
Upotrebljavaju se za ograničavanje struje u strujnom krugu.
1 kΩ = 1000 Ω 1 MΩ = 1000000 Ω
Simbol:

## Slide 7: Otpornik
Otpornici se prema tehničkim oblicima izvedbe dijele na stalne i promjenjive (potenciometre).

## Slide 8: Stalni otpornik
Otpor se stalnim otpornicima ne može mijenjati, a njihova vrijednost otpora označena je na tijelu otpornika obojenim prstenovima ili brojem.

## Slide 9: Promjenjivi otpornik - trimer
Pomoću potenciometara se otpor mijenja zakretanjem klizaćeg kontakta.
Postoji izvedba sa razrezom za odvijač kako bi se njime otpor mogao precizno namjestiti kod ugađanja sklopova, tzv. trimer.

## Slide 10: Promjenjivi otpornik – zakretni i klizni
Pomoću potenciometara se otpor mijenja zakretanjem klizaćeg kontakta.
Zakretni potenciometar i klizni su izvedbe promjenjivog otpornika s kojom se otpor često mijenja.

## Slide 11: Promjenjivi otpornik – fotootpornik
Fotootpornik je promjenjivi otpornik čiji otpor ovisi o fizikalnoj veličini svjetlosti. U elektronici se koriste kao senzori ili osjetila.
Imaju vrlo široku primjenu u uređajima za zaštitu od požara, robotici,…

## Slide 12: Promjenjivi otpornik – termistor
Termistor je promjenjivi otpornik čiji otpor ovisi o fizikalnoj veličini temperaturi.
U sklopovima se koriste kao senzori i imaju jako široku primjenu u suvremenim pogonima.

## Slide 13: Promjenjivi otpornik – Hallove pločice
Hallove pločice su promjenjivi otpornici čiji otpor ovisi o fizikalnoj veličini magnetizmu.
Oni se u sklopovima se koriste kao senzori i imaju jako široku primjenu u suvremenim automatiziranim industrijskim pogonima.

## Slide 14: Označavanje otpornika bojama
Otpornik sa četiri obojena prstena
Ako je vrijednost otpora označena s četiri obojena prstena tada se boja prvog i drugog prstena čita kao prvi i drugi broj, dok se boja trećeg prstena čita kao multiplikator kojim se množe prva dva broja.
Četvrti obojeni prsten označava dopušteno odstupanje ili toleranciju otpora.

## Slide 15: Označavanje otpornika bojama
Otpornik sa pet obojena prstena
Ako je vrijednost otpora označena s pet obojenih prstenova tada se boja prvog, drugog i trećeg prstena čita kao prvi, drugi i treći broj, dok se boja četvrtog prstena čita kao multiplikator kojim se množe prva tri broja.
Peti obojeni prsten označava dopušteno odstupanje ili toleranciju otpora.

## Slide 16: Otpornici u strujnom krugu
Otpornike u strujne krugove možemo spajati serijski i paralelno.
Kod otpornika spojenih u serijskom spoju ukupan otpor strujnog kruga jednak je njihovom zbroju: Ruk=R1+R2​
Kod otpornika spojenih u paralelnom spoju ukupan otpor strujnog kruga jednak je

## Slide 17: Kondenzator
Kondenzator je spremnik električne energije koju može pohraniti, čuvati i po potrebi predati.
Mjerna je jedinica za kapacitet kondenzatora F (farad).
Koliko će električnog naboja kondenzator pohraniti, ovisi o njegovu električnom kapacitetu C.
μF (mikrofarad) = 10-6F nF (nanofarad) = 10-9F
Simbol:

## Slide 18: Kondenzator
Kondenzatori se prema tehničkim oblicima izvedbe dijele na stalne (blok) kondenzatore i promjenjive kondenzatore

## Slide 19: Kondenzator
Osim kapaciteta kondenzatora važan je i najveći dopušteni radni napon kondenzatora.
Kapacitet i najveći radni napon najčešće se označavaju brojčanim vrijednostima ispisanim na tijelu kondenzatora.
Neki proizvođači označavaju kapacitet kondenzatora bojama sličnim otpornicima.

## Slide 20: Zavojnice
Zavojnice su elektronički elementi dobiveni spiralnim namatanjem izolirane žice. Prolaskom struje kroz zavojnicu ona postaje elektromagnet.
Magnetska svojstva zavojnice opisuje induktivitet L. Mjerna je jedinica za induktivitet H (henri).
Simbol:

## Slide 21: Zavojnice
Zavojnice od tanke žice namotane su na neko tijelo, a zavojnice od deblje žice namotane su tako da slobodno stoje u zraku.
Magnetičnost zavojnice za razliku od stalnih magneta koji su trajno magnetični traje samo dok kroz nju prolazi struja.
Zavojnica se primjenjuje u relejima, sklopovima za filtriranje određenih frekvencija i titrajnim krugovima.

## Slide 22
Cywq
PASIVNI ELEKTRONIČKI ELEMENTI
Otpornik je pasivni elektronički elementi koji prolasku električne struje pruža električni otpor. Oznaka : R Mjerna jedinica: Ω (om)
Kondenzator je pasivni elektronički element koji ima sposobnost akumuliranja električnih naboja. Oznaka: C Mjerna jedinica: F (farad)
Zavojnica je pasivni elektronički element dobiveni spiralnim namatanjem izolirane žice, a prolaskom struje postaje elektromagnet. Oznaka: L
Mjerna jedinica: H (henri)
Simbol:
Simbol:
Simbol:

## Slide 23
Očitaj vrijednosti otpornika

## Slide 24
Paralelno spajanje otpornika

## Slide 25
Serijski spajanje otpornika

## Slide 26
Izradi elektronički sklop s otpornikom tako da svjetleća dioda svijetli

## Slide 27
Izradi elektronički sklop s paralelno i serijskim spojenim otpornicima tako da svjetleća dioda svijetli